# Омским лётно-техническим колледжем гражданской авиации, эксплуатирующим вертолеты, предлагаем внести дополнительно главу  V в ФАП-69 относительно светосигнального (CCО) оборудования посадочных площадок для вертолетов.

V. Требования к посадочным площадкам для вертолетов, предназначенных для использования ночью.

п.47 Огни зоны конечного этапа захода на посадку и взлета (далее – зона FATO) должны устанавливаться на посадочной площадке, расположенной на уровне земли, предназначенной для использования ночью, за исключением тех случаев, когда зона FATO и зона приземления и отрыва (далее – зона TLOF) совпадают.

п.48 Огни зоны FATO должны располагаться вдоль границ зоны. Огни должны размещаться равномерно со следующими интервалами:

- в случае, если зона имеет форму квадрата или прямоугольника, интервалы должны составлять не более 50 м при расположении минимум четырех огней на каждой стороне, включая один огонь в пределах каждого угла;

- в случае, если зона имеет любую другую форму (в том числе форму круга, интервалы должны составлять не более 5 м при наличии не менее десяти огней (рис. 1, 2).

п.49 Огни зоны FATO должны быть всенаправленными огнями постоянного излучения белого цвета.

Рис.1 Огни зоны FATO и зоны TLOF посадочной площадки в форме квадрата

Рис.2 Огни зоны FATO и зоны TLOF посадочной площадки в форме круга

п.50 Высота огней не должна превышать 0.45 м над уровнем земли (снежного покрова).

п.51 Система огней зоны TLOF должна устанавливаться на посадочной площадке, расположенной на уровне земли, предназначенной для использования ночью.

п.52 Система огней зоны TLOF должна состоять из одного или нескольких следующих средств:

- огней периметра;

- прожекторов;

- наборов сегментированных точечных источников света (далее - ASPSL) или люминесцентных блоков (далее – LP), когда применение огней периметра и прожекторов непрактично и когда имеются огни зоны FATO.

п.53 Огни периметра зоны TLOF должны располагаться по краю зоны, объявленной для использования ночью в качестве приземления и отрыва, или в пределах расстояния, равного 1.5 м от края зоны. При этом, если зона TLOF имеет форму квадрата, минимальное количество огней должно быть равным четырем, включая огонь в каждом углу, либо огни должны быть равномерно установлены по периметру зоны приземления и отрыва. В случае если зона TLOF представляет собой круг, минимальное количество огней должно быть не менее 10 (рис.1, 2).

п. 54 На посадочных площадках, где отсутствуют посторонние источники света, допускается использование всенаправленных огней постоянного излучения:

- жёлтого или белого цвета если зоны TLOF и FATO совпадают, а зона TLOF имеет форму квадрата с установленными ограничительными огнями красного цвета (рис.3);

-  в другом случае – зелёного цвета (рис.1, 2).

ASPSL или LP должны быть зеленого цвета.

Рис.3 Огни зоны TLOF посадочной площадки в форме квадрата

п.55 Высота огней периметра зоны TLOF посадочных площадок, расположенных на поверхности земли, не должна превышать 0.45 м над уровнем земли (снежного покрова).

п.56 Прожекторы зоны TLOF должны располагаться таким образом, чтобы не создавать блёсткости для пилотов, находящихся в полете. Схема установки и направление прожекторов выбирается таким образом, чтобы создавался минимум теней.

п.57 Высота прожекторов зоны TLOF посадочных площадок, расположенных на поверхности земли, не должна превышать 0.45 м над уровнем земли (снежного покрова).

п.58 Средний уровень горизонтальной освещенности прожекторами, измеренный на поверхности зоны приземления и отрыва, должен составлять, по крайней мере, 10 люкс при коэффициенте равномерности освещения (среднее к минимуму) не более 8:1.

п.59 На посадочных площадках, расположенных на поверхности земли, LP располагаются вдоль маркировки, обозначающей границу зоны приземления и отрыва.

п.60 На посадочных площадках, расположенных на поверхности земли, минимальное количество LP в зоне приземления и отрыва должно быть равно девяти. Общая длина LP в схеме не должна превышать 50% длины указанной схемы. Должно предусматриваться четное число с минимальным количеством в три блока на каждой стороне зоны приземления и отрыва, включая блок в каждом углу. LP должны располагаться равномерно с расстоянием между концами смежных блоков не более 5 м на каждой стороне зоны приземления и отрыва.

п.61 LP должен иметь минимальную ширину 0.06 м. Арматура блока должна иметь цвет маркировки, которую он обозначает.

п.62 На посадочных площадках, расположенных на поверхности земли, предназначенной для использования ночью, если зона FATO и зона TLOF совпадают, за огнями, обозначающими периметр зоны TLOF, могут устанавливаться огни ограничений (огни зоны безопасности).

п.63 Огни зоны безопасности должны располагаться вдоль границ зоны. Огни должны размещаться равномерно со следующими интервалами:

- в случае, если зона имеет форму квадрата или прямоугольника, интервалы должны составлять не более 50 м, включая один огонь в пределах каждого угла (рис. 3);

- в случае, если зона имеет любую другую форму (в том числе форму круга, интервалы должны составлять не более 10 м при наличии не менее десяти огней.

п.64 Огни зоны безопасности должны быть всенаправленными огнями постоянного излучения красного цвета.

п.65 Высота огней зоны безопасности не должна превышать 0.45 м над уровнем земли (снежного покрова).

п.66 Ветроуказатель на посадочной площадке, предназначенной для использования ночью, должен обеспечиваться подсветкой.

п.67 Система огней приближения (маркеры приближения со светоотражающим покрытием) может устанавливаться на посадочной площадке, где при необходимости целесообразно и практически возможно указывать пилотам в ночное время предпочтительное направление захода на посадку.

п.68 Система огней приближения должна располагаться на прямой линии в предпочтительном направлении захода на посадку.

п.60 Система огней приближения должна состоять из одного или нескольких следующих средств:

- не менее чем из трех огней, расположенных в одном ряду с одинаковыми интервалами 30±3 м;

- светового горизонта длиной 18±2 м на расстоянии 90±9 м от периметра зоны FATO

(рис. 4).

Рис.4 Система огней приближения

п.69 Огни, образующие световой горизонт, должны располагаться по горизонтальной прямой перпендикулярно линии огней осевой линии и делиться этой линией пополам. Интервалы между огнями светового горизонта должны составлять 4.5±0.5 м.

п.70 В зависимости от окружающих условий огни, расположенные за световым горизонтом, могут быть огнями постоянного излучения или бегущими проблесковыми огнями.

п.71 Огни постоянного излучения и бегущие проблесковые огни являются всенаправленными огнями белого цвета.

п.72 Высота огней системы приближения посадочных площадок, расположенных на поверхности земли, не должна превышать 0.45 м над уровнем земли (снежного покрова).

Штурман АЭ                                             Рябченко В.В.