## Slide 1: Обзор статистики по безопасности полетов на вертолетах и рекомендации по повышению уровня безопасности
В. C. Аксютин
Руководитель Комитета АВИ
по безопасности полетов на вертолетах
HeliRussia
- 24 мая 2018 -

## Slide 2: Абсолютные показатели безопасности (IHST) Источник: http://www.ihst.org/Default.aspx?tabid=1507&mid=2918&newsid2918=64036&language=en-US
Chart: Сводные данные по 49 странам
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Авиационные происшествия | 354 | 334 | 306 | 255 | 239
В том числе катастрофы | 78 | 60 | 64 | 53 | 44
Предварительные данные по состоянию безопасности полетов на гражданских вертолетах за 2017 год в 49 странах показывают, что общее количество АП снизилось на 6 процентов, АП со смертельным исходом на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с 2013 годом общее количество АП снизилось на 32 процента, а количество АП со смертельным исходом снизилось на 44 процента.

## Slide 3: Абсолютные показатели безопасности (IHST) Источник: http://www.ihst.org/Default.aspx?tabid=1507&mid=2918&newsid2918=64036&language=en-US
Chart: США
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Авиационные происшествия | 146 | 138 | 121 | 106 | 121
В том числе катастрофы | 30 | 21 | 17 | 17 | 20
Chart: Европа (32 страны)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Авиационные происшествия | 103 | 98 | 84 | 52 | 43
В том числе катастрофы | 25 | 15 | 17 | 12 | 11
Chart: Канада
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Авиационные происшествия | 27 | 34 | 33 | 28 | 26
В том числе катастрофы | 6 | 0 | 5 | 2 | 1
Chart: СНГ (11 стран, включая РФ)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Авиационные происшествия | 19 | 23 | 22 | 30 | 11
В том числе катастрофы | 7 | 12 | 10 | 12 | 4

## Slide 4: Рекомендации по повышению безопасности –EASA (EHEST) Источник: https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/annual-safety-review-2017

## Slide 5: Рекомендации по повышению безопасности –EASA (EHEST) Источник: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EPAS_2018-2022%20v2.2.8%20for%20MB.pdf

## Slide 6: Приоритетные области риска–EASA/EHEST
В таблице представлены основные области рисков, выявленные EASA/EHEST на основе анализа данных об авиационных происшествиях с вертолетами за 10-летний период (2007-2016 гг).
Основные области рисков | Приоритетность рисков по видам деятельности |  |  | 
 | Коммерческие перевозки над морем | Коммерческие перевозки, включая санитарную авиацию (HEMS) | Коммерческие авиационные работы | Некоммерческие полеты (вертолеты и автожиры до 5700 кг)
Столкновение с препятствием | 4 | 2 | 1 | 3
Превышение предельных эксплуатационных ограничений, включая потерю управления | 1 | 1 | 2 | 1
Столкновение с земной поверхностью | 2 | 4 | 3 | 2
Столкновение в воздухе | - | - | 4 | 4
Выход за пределы посадочной площадки | - | 3 | 5 | -
Повреждение на земле | 3 | - | - | -

## Slide 7: Рекомендации по повышению безопасности –EASA (EHEST) Коммерческие перевозки над морем
Актуальные проблемные вопросы и принимаемые меры | 
Проблемные вопросы, связанные с техническим состоянием | Диагностика и устойчивость к отказам систем/ надежность систем. Необходимо продолжить работу над повышением надежности систем морских вертолетов. Кроме того, необходимо улучшить возможности по раннему диагностированию отказов систем. Ключевым моментом здесь является ужесточение сертификационных требований, касающихся смазки трансмиссии привода несущего винта. Также актуальным является улучшение бортовых систем диагностики (HUMS).
Проблемные вопросы, связанные с летной эксплуатацией | Планирование и подготовка к полетам. Необходимо продолжить работу по совершенствованию подготовки пилотов на основе анализа фактических данных (EBT) с целью улучшения готовности экипажа к наиболее актуальным полетным сценариям.
 | Контроль траектории полета вертолета и использование автоматики. Для решения этого проблемного вопроса планируется введение сертификационных требований к конструкции пилотской кабины вертолета, предусматривающих необходимость учета человеческого фактора, а также включение данного проблемного вопроса в программу подготовки пилотов на основе анализа фактических данных.
 | Действия при возникновении технических неисправностей. Данный проблемный вопрос необходимо решать путем включения наиболее распространенных отказов в программу подготовки пилотов на основе анализа фактических данных.
Проблемные вопросы, связанные с человеческим фактором | Восприятие и ситуационная осведомленность. Частью решения данного вопроса является подготовки пилотов на основе анализа фактических данных. Также планируется разработка производителями вертолетов Руководства по действиям экипажа (Flight Crew Operating Manual).

## Slide 8: Рекомендации по повышению безопасности –EASA (EHEST) Коммерческие перевозки, включая санитарную авиацию (HEMS)
Актуальные проблемные вопросы и принимаемые меры | 
Проблемные вопросы, связанные с техническим состоянием | Диагностика и устойчивость к отказам систем/надежность систем. В секторе коммерческих перевозок применяются те же типы вертолетов, что и для морских перевозок, поэтому отказы систем также являются проблемным вопросом, который необходимо решать как путем повышения надежности систем, так и улучшением возможностей по раннему диагностированию отказов. Так же как и для морских вертолетов, данная цель будет достигаться ужесточением сертификационных требований по смазке трансмиссии привода несущего винта и улучшением бортовых систем диагностики (HUMS).
Проблемные вопросы, связанные с летной эксплуатацией | Обнаружение препятствий и уход от столкновения. Решение этого вопроса требует установки на вертолеты более совершенного оборудования и разработку стратегий, помогающих экипажу сохранять безопасное расстояние от препятствий во время взлета и посадки.
 | Преднамеренные полеты на малой высоте. Этот проблемный вопрос тесно связан с предыдущим – уходом от столкновения. В секторе коммерческих перевозок полеты на малой высоте (в рамках нормативной базы) осуществляться регулярно, и анализ показал, что в при осуществлении таких полетов имеет место непропорционально большое количество авиационных событий. Данный вопрос будет изучен более детально.
Проблемные вопросы, связанные с человеческим фактором | Восприятие и ситуационная осведомленность. Подготовки пилотов на основе анализа фактических данных окажет положительное влияние на решения данного вопроса, но группа анализа в области человеческого фактора продолжит оценку его состояния.

## Slide 9: Рекомендации по повышению безопасности –EASA (EHEST) Коммерческие авиационные работы
Актуальные проблемные вопросы и принимаемые меры | 
Проблемные вопросы, связанные с техническим состоянием | Диагностика и устойчивость к отказам систем/ надежность систем. Необходимо продолжить работу над повышением надежности систем и улучшением систем раннего диагностирования отказов. Для этого сектора ужесточение сертификационных требований, касающихся смазки трансмиссии привода несущего винта, также является актуальным. Планируется также решить ряд вопросов, связанных с конструкцией бортовых лебедок.
Проблемные вопросы, связанные с летной эксплуатацией | Преднамеренные полеты на малой высоте. В силу специфики авиационных работ полеты на малой высоте (в рамках нормативной базы) осуществляться регулярно. Тем не менее, каждый вид авиационных работ имеет свои особенности, в связи с чем для дальнейшего анализа и оценки будут привлекаться представители эксплуатантов, специализирующихся на конкретных видах работ.
 | Обнаружение препятствий и уход от столкновения. В секторе авиационных работ столкновение с препятствием являются наиболее частой причиной авиационных происшествий, в связи чем своевременное обнаружение препятствий и уход от столкновения является одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности. В данном секторе это проблема также будет решаться путем установки на вертолеты более совершенного оборудования и разработи стратегий, помогающих экипажу сохранять безопасное расстояние от препятствий во время взлета и посадки.

## Slide 10: Рекомендации по повышению безопасности –EASA (EHEST) Некоммерческие перевозки (вертолеты и автожиры до 5700 кг)
Актуальные проблемные вопросы и принимаемые меры | 
Проблемные вопросы, связанные с летной эксплуатацией | Обнаружение препятствий и уход от столкновения. Этот проблемный вопрос безопасности является наиболее общей причиной авиационных происшествий с вертолетами и относится ко всем видам деятельности. Планом по повышению безопасности полетов EASA на 2018-2022 гг. предусматривается продолжить работу по поиску решений этого проблемного вопроса.
 | Преднамеренные полеты на малой высоте. Характер некоммерческих полетов предполагает выполнение значительного объема полетов на малой высоте, что обусловливает наличие проблемного вопроса безопасности, присущего всем видам деятельности. Риск таких полетов включает в себя не только риск столкновения, но и уменьшенный запас времени на реагирование при отказе техники.
 | Действия при возникновении технических неисправностей. При отказе техники нагрузка на пилота возрастает, в связи с чем вопросом первостепенной важности является фокусирование внимания пилота в первую очередь на пилотировании, а затем на поиске решения технической проблемы.
 | Контроль траектории полета вертолета и использование автоматики. Этот проблемный вопрос включает в себя вопросы планирования полета и квалификации пилота, позволяющей должным образом управлять вертолетом в различных условиях полета.
Проблемные вопросы, связанные с человеческим фактором | Восприятие и ситуационная осведомленность. Этот проблемный вопрос безопасности является одной из общих причин авиационных происшествий с вертолетами и относится ко всем видам деятельности. Поскольку вертолет осуществляет посадку на значительно меньшую посадочную площадку, чем самолет, процесс посадки требует большей осведомленности, так как пилот вертолета должен контролировать также заднюю и боковые области в процессе выполнения посадки.
 | Давление на пилота и концентрация внимания. Следствием давления на пилота может быть потеря важной информации, относящейся к текущей ситуации, что может привести к недостаточной готовности пилота к действиям при усложнении условий полета.

## Slide 11: Рекомендации по повышению безопасности –USHST Источник: http://www.ushst.org/portals/49/USHST%20LOCI%20UIMC%20LALT%20Final%20Report_2017Oct3.pdf

## Slide 12: Рекомендации по повышению безопасности –USHST
В 2017 году группа по безопасности полетов на вертолетах США (USHST) завершила анализ 104-х авиационных происшествий с вертолетами со смертельным исходом, произошедших в США в 2009-2013 годах, классифицировала их по 18 категориям и определила 3 наиболее общих категории авиационных происшествий:
Потеря управления в полете: потеря управления в полете или отклонение от предполагаемой траектории полета. Потеря управления в полете является крайним проявлением отклонения от предполагаемой траектории полета.
Непреднамеренный полет в метеоусловиях полетов по приборам.
Полеты на малой высоте: столкновение или угроза столкновения с препятствиями / объектами/ земной поверхностью при преднамеренных полетах вблизи поверхности (исключая этапы взлета или посадки).
К этим 3-м категориям относится половина (52) авиационных происшествий со смертельным исходом, в которых погибло 104 человека – больше, чем во всех остальных авиационных происшествиях.
Анализ также выявил четыре вида деятельности с наибольшим количеством авиационных происшествий со смертельным исходом:
Сектор личных/частных вертолетов
Вертолетная воздушная скорая помощь (HAA)
Коммерческие перевозки
Авиационные работы

## Slide 13: Рекомендации по повышению безопасности –USHST На основе анализа причин авиационных происшествий было определено 18 направлений деятельности по повышению безопасности:
1. Культура безопасности и профессионализм
2. Обнаружение и управление изменениями уровня риска во время полета и уведомление экипажа
3. Окончательный осмотр вертолета перед вылетом/ безопасность груза на внешней подвеске
4. Разработка / публикация новых требований по сертификации пилотов
5. Включить в Руководство по полетам на вертолетах (Helicopter Flying Handbook) поэтапный подход к обучению полету на авторотации
6. Система повышения устойчивости (SAS) / Автопилот
7. Технология предотвращения непреднамеренной потери мощности двигателя
8. Улучшение моделирования тренажеров для полетов за пределами эксплуатационных ограничений
9. Мониторинг полетных данных
10. Совершенствование вертолетных систем визуализации
11. Обучение управлению угрозами и ошибками при первоначальной и периодической подготовке пилотов
12. Улучшение подготовки при переходе на новый тип
13. Подготовка на основе оценки компетентности в ходе первоначального обучения
14. Рекомендуемые практики по стандартизации авторотации и по подготовке к аварийным ситуациям в полете
15. Более широкое применение тренажеров при подготовке по принятию безопасных решений
16. Улучшение понимание базовой аэродинамики вертолетов
17. Предполетная оценка риска для учебных полетов
18. Подготовка по распознаванию / восстановлению пространственной ориентировки

## Slide 14: Рекомендации по повышению безопасности – IHST Источник: http://www.ihst.org/Default.aspx?tabid=1507&mid=2918&newsid2918=64037&language=en-US
Региональные группы IHST проанализировали более 1000 авиационных происшествий с вертолетами и пришли к выводу, что следующие семь областей обладают наибольшим потенциалом по предотвращению авиационных происшествий:
Внедрение систем управления безопасностью (SMS)
Структурированные программы для начальной и периодической летной подготовки
Внедрение систем мониторинга технического состояния (HUMS)
Внедрение программ мониторинга полетов (FDM)
Структурированные программы для полного соблюдения рекомендованных производителями методов технического обслуживания
Установка систем предотвращения столкновения с проводами
Использование систем ночного видения, когда это оправдано

## Slide 15
Спасибо за внимание
www.helicopter.su